## Slide 1: 实验二 信号表示
在实验二教学PPT中，我们已学会如何根据音调的频率构建其对应的信号，信号用如下正弦波形式表示：
在MATLAB中创建一个函数（tone.m），功能：输入一个音调频率f、幅度A及相位phi，输入该信号的采样频率Fs及信号时长T，该函数输出该音调的正弦波表示形式，并展示其声音。将你创建的函数复制粘贴在此处。
提示：在MATLAB中，该函数定义如下：function x = tone(A, f, phi, Fs, T)
解释幅度A和相位phi对所产生的信号及声音的影响。
1）Fs=1000；2）Fs=8000；3）Fs=80000。在上述三种采样频率下，所产生的信号与声音是否有所不同？为什么？

## Slide 2: 实验二 信号表示
在实验二教学PPT中，我们已学会如何根据音调的频率构建其对应的信号，信号用如下正弦波形式表示：
1）Fs=1000；2）Fs=8000；3）Fs=80000。在上述三种采样频率下，所产生的信号与声音是否有所不同？为什么？
中央C（哆）：f=262Hz

## Slide 3: 实验二 信号表示
在实验二教学PPT中，我们已学会如何根据音调的频率构建其对应的信号，信号用如下正弦波形式表示：
1）Fs=1000；2）Fs=8000；3）Fs=80000。在上述三种采样频率下，所产生的信号与声音是否有所不同？为什么？
中央C（哆）：f=262Hz
Fs=1000Hz
Fs=8000Hz
Fs=80000Hz
0.01s
0.01s
0.01s

## Slide 4: 实验二 信号表示
在实验二教学PPT中，我们已学会如何根据音调的频率构建其对应的信号，信号用如下正弦波形式表示：
1）Fs=1000；2）Fs=8000；3）Fs=80000。在上述三种采样频率下，所产生的信号与声音是否有所不同？为什么？
高音C（哆）：f=524Hz
Fs=1000Hz
Fs=8000Hz
Fs=80000Hz
0.01s
0.01s
0.01s

## Slide 5: 实验二 信号表示
在实验二教学PPT中，我们已学会如何根据音调的频率构建其对应的信号，信号用如下正弦波形式表示：
1）Fs=1000；2）Fs=8000；3）Fs=80000。在上述三种采样频率下，所产生的信号与声音是否有所不同？为什么？
取决于给定信号的频率f：
上述结果表明采样频率Fs对信号的影响与信号本身的频率f相关。实际上，根据奈奎斯特采样定理，当Fs>2f时，任何采集到的离散时间信号都具有原始信号的全部特征，因此不同Fs无任何区别（当f取值小于500时）；Fs≤2f时，采集到的离散时间信号不具有原始信号的全部特征，则会导致声音信号失真。
若f取值较低（低于500），三种采样频率的声音无任何区别；
若500<f<4000，则Fs=1000：音调低；Fs=8000或Fs=80000，音调高且相同；
若f>4000，则Fs=1000：音调最低；Fs=8000：音调较低；Fs=80000，音调最高。（注意，f不要太取太大，否则声音太刺耳）